POLUMJESEČNO IZVJEŠĆE O KVALITETI PLINA U 2015. GODINI

|  | A. Kemijski sastav prirodnog plina, mol% | B. Sadržaj sumpora, mg/m3 | C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3 | D. Donja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3 | E. Gornji Wobbe-indeks Wg, kWh/m3 | F. Donji Wobbe-indeks Wg, kWh/m3 | G. Relativna gustoća d | H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metan (CH4) | Etan (C2H6) | Propan (C3H8) i viši ugljikovodici | Dušik (N2) | Ugljični dioksid (CO2) | Kisik (O2) | Sumpor ukupni (S) | Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S + COS) | Merkaptani (RHS) | Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3 | Donja ogrievna vrijednost Hd, kWh/m3 | Gornji Wobbe-indeks Wg, kWh/m3 | Donji Wobbe-indeks Wg, kWh/m3 | Relativna gustoća d (zrak=1) | Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vode | ugljikovodika |
| Propisani parametri standardne kvalitete plina (Opći uvjeti opskrbe plinom NN 158/13, Tablica 3, Prilog 2) | minimalno 85 | maksimalno 7 | maksimalno 6 | maksimalno 3 | maksimalno 2,5 | maksimalno 0,001 | maksimalno 30 | maksimalno 5 | maksimalno 6 | minimalno 10,28 maksimalno 12,75 | minimalno 9,25 maksimalno 11,47 | minimalno 12,75 maksimalno 15,81 | minimalno 11,48 maksimalno 14,23 | minimalno 0,56 maksimalno 0,70 | -8 | -2 |
| Polumjesečno razdoblje 2014.g. | Izmjereni parametri kvalitete plina za ulaze u distribucijski sustava | Prosječna ponderirana donja ogrjevna vrijednost / mjesec kWh/m3 |
| 01.01.-15.01. | 96,64 | 2,28 | 0,24 | 0,35 | 0,26 |  |  |  |  | 10,663889 | 9,621111 | 14,07 | 12,69 | 0,5745 |  |  | 9,612323 |
| 16.01.-31.01. | 96,56 | 2,35 | 0,35 | 0,45 | 0,29 |  |  |  |  | 10,669444 | 9,613889 | 14,07 | 12,68 | 0,5750 |  |  |  |
| 01.02.-15.02. | 96,56 | 2,33 | 0,34 | 0,48 | 0,29 |  |  |  |  | 10,663889 | 9,608333 | 14,06 | 12,67 | 0,5749 |  |  | 9,613902 |
| 16.02.-28.02. | 96,13 | 2,57 | 0,40 | 0,50 | 0,40 |  |  |  |  | 10,677778 | 9,622222 | 14,04 | 12,66 | 0,5778 |  |  |  |
| 01.03.-15.03. | 96,58 | 2,26 | 0,38 | 0,49 | 0,29 |  |  |  |  | 10,666667 | 9,611111 | 14,06 | 12,67 | 0,5752 |  |  | 9,636379 |
| 16.03.-31.03. | 96,21 | 2,32 | 0,69 | 0,53 | 0,25 |  |  |  |  | 10,727778 | 9,669444 | 14,10 | 12,71 | 0,5788 |  |  |  |
| 01.04.-15.04. | 96,04 | 2,38 | 0,88 | 0,52 | 0,18 |  |  |  |  | 10,775000 | 9,711111 | 14,14 | 12,75 | 0,5804 |  |  | 9,699172 |
| 16.04.-30.04. | 96,18 | 2,41 | 0,70 | 0,50 | 0,21 |  |  |  |  | 10,741667 | 9,680556 | 14,12 | 12,73 | 0,5787 |  |  |  |
| 01.05.-15.05. | 95,73 | 2,55 | 1,01 | 0,52 | 0,19 |  |  |  |  | 10,808333 | 9,741667 | 14,16 | 12,76 | 0,5827 |  |  | 9,770960 |
| 16.05.-31.05. | 95,21 | 2,86 | 1,19 | 0,53 | 0,21 |  |  |  |  | 10,863889 | 9,797222 | 14,31 | 12,91 | 0,5866 |  |  |  |
| 01.06.-15.06. | 95,39 | 2,72 | 1,16 | 0,53 | 0,20 |  |  |  |  | 10,850000 | 9,783333 | 14,18 | 12,79 | 0,5855 |  |  | 9,786074 |
| 16.06.-30.06. | 95,17 | 3,08 | 1,04 | 0,46 | 0,25 |  |  |  |  | 10,855555 | 9,788888 | 14,28 | 12,88 | 0,5862 |  |  |  |
| 01.07.-15.07. | 94,31 | 3,39 | 1,54 | 0,53 | 0,23 |  |  |  |  | 10,969444 | 9,894444 | 14,24 | 12,84 | 0,5934 |  |  | 9,873060 |
| 16.07.-31.07. | 94,06 | 3,49 | 1,41 | 0,62 | 0,42 |  |  |  |  | 10,925000 | 9,852778 | 14,17 | 12,78 | 0,5946 |  |  |  |
| 01.08.-15.08. | 93,87 | 3,51 | 1,40 | 0,70 | 0,52 |  |  |  |  | 10,905556 | 9,836111 | 14,12 | 12,74 | 0,5960 |  |  | 9,836532 |
| 16.08.-31.08. | 93,60 | 3,53 | 1,48 | 0,80 | 0,59 |  |  |  |  | 10,905556 | 9,836111 | 14,11 | 12,72 | 0,5982 |  |  |  |
| 01.09.-15.09. | 94,21 | 3,38 | 1,22 | 0,65 | 0,54 |  |  |  |  | 10,866667 | 9,800000 | 14,11 | 12,73 | 0,5933 |  |  | 9,782423 |
| 16.09.-30.09. | 94,39 | 3,24 | 1,12 | 0,71 | 0,54 |  |  |  |  | 10,830556 | 9,766667 | 14,08 | 12,70 | 0,5918 |  |  |  |
| 01.10.-15.10. | 95,17 | 2,82 | 0,98 | 0,60 | 0,43 |  |  |  |  | 10,791667 | 9,730556 | 14,09 | 12,70 | 0,5865 |  |  | 9,718866 |
| 16.10.-31.10. | 95,90 | 2,29 | 0,97 | 0,67 | 0,17 |  |  |  |  | 10,772222 | 9,711111 | 14,11 | 12,73 | 0,5817 |  |  |  |
| 01.11.-15.11. | 96,58 | 2,03 | 0,57 | 0,61 | 0,21 |  |  |  |  | 10,675000 | 9,619444 | 14,07 | 12,68 | 0,5758 |  |  | 9,667350 |
| 16.11.-30.11. | 95,65 | 2,38 | 1,00 | 0,70 | 0,27 |  |  |  |  | 10,763889 | 9,705556 | 14,09 | 12,71 | 0,5833 |  |  |  |
| 01.12.-15.12. | 95,51 | 2,47 | 0,96 | 0,71 | 0,35 |  |  |  |  | 10,758333 | 9,700000 | 14,09 | 12,70 | 0,5843 |  |  | 9,704337 |
| 16.12.-31.12. | 95,32 | 2,55 | 1,02 | 0,75 | 0,36 |  |  |  |  | 10,769444 | 9,708333 | 14,08 | 12,69 | 0,5856 |  |  |  |

Specifična točka uzorkovanja: Zabok

Pripadajući ulazi u distribucijski sustav: Klanjec - 3 bar - Klanjec, Tuheljske Toplice - 3 bar - Tuheljske Toplice, Kumrovec - 3 bar - Kumrovec